STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Předmětná projektová dokumentace – studie navrhovaného řešení - popisuje stavební úpravy stávající místní obecní komunikace.

Celková délka této komunikace je cca 165 mb, stávající šířka komunikace je 3,50 – 5,50 m, povrchová úprava asfaltový koberec, komunikace je odvodněná povrchovým betonovým rigolem. Na komunikaci se nachází příčný práh.

Místní komunikace je napojena na státní komunikaci I/57 stávajícím sjezdem.

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ OBECNÍ KOMUNIKACE budou realizovány na níže uvedených pozemcích obce a české republiky:

pozemek – poz. parc. č. 533 o výměře 1.180 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

pozemek – poz. parc. č. 532 o výměře 3.323 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha

pozemek – poz. parc. č. 530 o výměře 1.255 m2, zahrada

pozemek – poz. parc. č. 531/2 o výměře 2.019 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekr. plocha

pozemek – poz. parc. č. 1796/2 o výměře 0.521 m2, ostatní plocha, jiná plocha

pozemek – poz. parc. č. 1796/1 o výměře 31.927 m2, ostatní plocha, silnice

Stavební úpravy spočívají v následujících krocích:

- STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ MÍSTNÍ OBECNÍ KOMUNIKACE

- ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

- PŘELOŽKA (ZATRUBNĚNÍ) STÁVAJÍCÍ  DEŠŤOVÉ KANALIZACE

- PŘELOŽKA VZDUŠNÉHO VEDENÍ KABELOVÝCH ROZVODŮ

- STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘELOŽKA A PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ MEZI KOMUNIKACÍ A AREÁLEM ZÁKLADNÍ ŠKOLY

- STAVEBNÍ ÚPRAVY – ROZŠÍŘENÍ  STÁVAJÍCÍHO SJEZDU ZE STÁTNÍ KOMUNIKACE

K JEDNOTLIVÝM BODŮ:

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ MÍSTNÍ OBECNÍ KOMUNIKACE

Jde o celkové stavební úpravy stávající asfaltové komunikace po stránce technické (oprava děr, výmolů a prasklin).

ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

Jde o rozšíření dílčích úseků komunikace do šířkových parametrů 5,50 m. Rozšíření vychází na pozemek obce a státu – viz celková situace. Celková předběžná plocha rozšíření asfaltové komunikace je 24,36 m2 + 96,56m2 + 36,44 m2 = 157,36m2.

PŘELOŽKA (ZATRUBNĚNÍ) STÁVAJÍCÍ  DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Jde o realizaci nového podzemního rozvodu dešťové kanalizace a odvodnění stávající komunikace po jejím rozšířením (při zrušení stávajícího betonového rigolu).

PŘELOŽKA VZDUŠNÉHO VEDENÍ KABELOVÝCH ROZVODŮ

Jde o přeložení stávajícího vzdušného kabelového rozvodu a dvou dřevěných sloupů v horním úseku komunikace – uložení do zemního výkopu v původní nebo posunuté trase.

STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘELOŽKA A PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ MEZI KOMUNIKACÍ A AREÁLEM ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Jde o stavební úpravy stávajícího oplocení školního areálu, doplnění chybějícího oplocení, vč. vjezdových bran, případné posunutí části oplocení v návaznosti na rozšíření komunikace. Rozsah úprav bude upřesněn s obcí.

STAVEBNÍ ÚPRAVY – ROZŠÍŘENÍ  STÁVAJÍCÍHO SJEZDU ZE STÁTNÍ KOMUNIKACE

Jde o úpravu a rozšíření stávajícího sjezdu na komunikaci I/57 směr Valašské Meziříčí – Nový Jičín do odpovídajících parametrů, především dle požadavků norem, platných vyhlášek (rozhledové poměry, poloměry, dopravní značení, apod.).

Všechny tyto potřebné úpravy stávající komunikace budou upřesněny a popsány v dalších stupních projektové dokumentace, která bude potřebná pro celkové konečné posouzení navrhovaných úprav ze strany dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení.

DNE:								25.01.2012

ZPRACOVAL:							ING. ARCH. MIROSLAV MOLL

PETR STAVENÍK - DOPRAVA